## Slide 1
Simulación de Arquitecturas de Computadoras
Máquina Hipotética y Computador IAS
Implementación en web y lenguajes Java y Python: Las implementaciones pudieran no ser afines 1 a 1 con el funcionamiento real
de las computadoras que buscan representar pero la implementacion actual busca ser lo más fiel posible al mismo de forma
representativa..
Propuesta de convalidación realizada por el alumno Leonardo David Guirado García, Grupo 22

## Slide 2
Introducción a las Arquitecturas de Computadoras
La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operativa fundamental de un sistema informático. Define cómo interactúan los componentes hardware para ejecutar instrucciones y procesar datos.
Componentes Principales
CPU
Memoria
Registros
Unidades de Control
ALU
Entrada/Salida

## Slide 3
Arquitecturas Simuladas
Máquina Hipotética
Registros Principales
PC: Contador de Programa (12 bits)
MAR: Registro de Dirección de Memoria (12 bits)
MBR: Registro de Buffer de Memoria (16 bits)
IR: Registro de Instrucción (16 bits)
AC: Acumulador (16 bits)
Instrucciones Clave
LOAD: Cargar desde memoria
STOR: Almacenar en memoria
ADD/SUB: Operaciones aritméticas
JUMP: Saltos condicionales
Característica Destacada
Memoria de 4096 palabras de 16 bits
Formato de instrucción: 4 bits opcode + 12 bits dirección
Computador IAS
Registros Principales
PC: Contador de Programa (12 bits)
MAR: Registro de Dirección de Memoria (12 bits)
MBR: Registro de Buffer de Memoria (40 bits)
IR/IBR: Registros de Instrucción (20 bits)
AC/MQ: Acumulador/Multiplicador (40 bits)
Instrucciones Clave
LOAD: Cargar desde memoria
STOR: Almacenar en memoria
ADD/SUB/MUL/DIV: Operaciones aritméticas
JUMP: Saltos condicionales
Característica Destacada
Memoria de 1000 palabras de 40 bits
Dos instrucciones por palabra: 8 bits opcode + 12 bits dirección

## Slide 4
Estructura del Código Java
Clases
ComputerSimulationBase
Clase Abstracta
initialize()
executeStep()
displayState()
runSimulation()
loadTestCase()
HypotheticalMachineSimulation
Clase Concreta
initialize()
executeStep()
displayState()
loadTestCase()
IASSimulation
Clase Concreta
initialize()
executeStep()
displayState()
loadTestCase()
Fragmento de Código Clave
public abstract class ComputerSimulationBase {
protected Map<String, Integer> registers;
protected int[] memory;
protected Map<String, String> controlUnits;
protected int currentStep;
protected boolean isRunning;
public abstract void initialize();
public abstract void executeStep();
public abstract void displayState();
public void runSimulation(int testCaseIndex) {
initialize();
loadTestCase(testCaseIndex);
isRunning = true;
while (isRunning && currentStep < steps.length) {
displayState();
executeStep();
currentStep++;

## Slide 5
Instrucciones para Ejecutar las Simulaciones
Pasos de Ejecución
1
Compilar el código
Usa el compilador de Java para generar el bytecode
javac ComputerSimulation.java
2
Ejecutar la simulación
Inicia el programa principal
java ComputerSimulation
3
Seleccionar arquitectura
Elige entre Máquina Hipotética (1) o Computador IAS (2)
4
Elegir caso de prueba
Selecciona uno de los casos disponibles
5
Navegar por la simulación
Presiona ENTER para avanzar o 'q' para salir
La simulación muestra el estado de los registros, memoria y unidades de control en cada paso del ciclo de instrucción.
Ejemplo de Ejecución
$
java ComputerSimulation
===============================================
SIMULACIÓN DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
===============================================
Seleccione el tipo de simulación:
1. Máquina Hipotética
2. Computador IAS
>
1
Seleccione un caso de prueba:
1. Suma Básica (5 + 10)

## Slide 6
Características Destacadas
Ciclo de Instrucción
Proceso fundamental que ejecuta cada instrucción en dos fases principales: captación y ejecución.
Captación: Obtener instrucción desde memoria
Decodificación: Interpretar la instrucción
Ejecución: Realizar la operación
while (isRunning && currentStep < steps.length) { displayState(); executeStep(); currentStep++; }
Registros y Memoria
Componentes esenciales para almacenar temporalmente datos y direcciones durante la ejecución.
PC: Contador de Programa
MAR/MBR: Registros de Memoria
AC/MQ: Acumuladores
Máquina Hipotética
4096 palabras
de 16 bits
5 registros
principales
Computador IAS
1000 palabras
de 40 bits
7 registros
principales
Unidades de Control
Componentes que dirigen el flujo de datos y coordinan las operaciones del procesador.
ALU: Unidad Aritmético-Lógica
Control: Unidad de Control Principal
Estados: INACTIVA, ACTIVA, DECODIFICANDO
if (step.contains("ALU realizando operación")) { controlUnits.put("ALU", "ACTIVA"); } else if (step.contains("Decodificar")) { controlUnits.put("Control", "DECODIFICANDO"); }

## Slide 7
Conclusiones
Resumen
Implementación exitosa de dos arquitecturas fundamentales:
Máquina Hipotética y Computador IAS
Simulación paso a paso del ciclo de instrucción con visualización de registros y memoria
Código Java modular y extensible con clases abstractas y especializadas
Beneficios
Herramienta educativa para comprender fundamentos de arquitectura
Visualización clara del flujo de ejecución y estado interno
Base para implementar arquitecturas más complejas
Mejoras Futuras
Interfaz gráfica
Más arquitecturas
Modo depuración
Historial de ejecución
Exportar resultados
Extensiones de instrucciones
Arquitectura Moderna
¡Gracias!
Esperamos que esta simulación le ayude a comprender mejor los fundamentos de las arquitecturas de computadoras.

## Slide 8
Fin.
Mejoras Futuras
Interfaz gráfica
Más arquitecturas
Modo depuración
Historial de ejecución
Exportar resultados
Extensiones de instrucciones
¡Gracias!
Esperamos que esta simulación le ayude a comprender mejor los fundamentos de las arquitecturas de computadoras.
Enlace directo al repositorio en GitHub con el código actualizado
https://github.com/Zykl0pz/Propuesta_de_convalidacion_de_AC